## Slide 1: Тестовые задания на Embedded
ФабЛайт Электроникс

## Slide 2: Реализация неблокирующего UART интерфейса
Классический UART (прим., в реализации на контроллерах STM32) не имеет механизма буфферизации сообщений перед их отправкой. К примеру, библиотека HAL имеет метод отправки сообщений по UART. При последовательном двухкратном вызове этого метода, после выполнения первой команды статусный регистр UART будет в состоянии BUSY.
Для повторной отправки сообщений, в основном цикле (без использования ОС реального времени) нужно выполнить цикличный опрос статусного регистра или выполнить команду DELAY. Когда статусный регистр изменит свое состояние, можно выполнить команду отправки сообщения второй раз (повторно)

## Slide 3: Реализация неблокирующего UART интерфейса
Мы предлагаем Вам спроектировать интерфейс доступа к UART таким образом, чтобы он позволил выполнять сколько-угодно последовательных процедур отправки сообщений, при этом не блокируя основной цикл работы программы.
IRQ
Main (Thread)
Необходимо разработать
Готовые блоки кода
Блок инициализации UART (SerialBus__init__, SerialBus_setHandler)
Блок чтения данных с ножки RX (обязательный параметр метода – указатель на буфер, выделенные для приема данных) (SerialBus_setRxBuffer)
UART_IRQ – хендлер по приему\отправки данных UART. О (SerialBus___uartIRQ, SerialBus___rxDmaIRQ, SerialBus___txDmaIRQ)
Очередь выполнения (очередь является буфером для главного потока. Специальной командой из главного потока вызывается метод исполнения буфера, который исполняет методы, находящиеся в очереди) (SerialBus_process)
В зависимости от метода внутри очереди выполняется специальная функция
Метод отправки данных по UART. Метод можно вызвать N раз подряд с различным буфером и он не должен приводить к блокировке работы основного потока (SerialBus_write)
Tx
Rx